Инструкция по  установке рулонных  жалюзи. Управление слева.

- Прикрепить кронштейны точно по уровню на нужном расстоянии друг от друга (расстояние между кронштейнами примеряется с вставленной в них трубой).

Кронштейн должен отступать от стены на 1,5 см (чтобы при повороте трубы ткань не задевала за стену)

- Извлечь из правого кронштейна пластиковую личинку.

- Надеть пластиковую личинку кронштейна на правую заглушку в трубе.

- Вставить трубу в кронштейны (ткань должна быть в свернутом состоянии). Для этого трубу вставить поворотным механизмом (слева)  в левый кронштейн, содержащий пластиковую личинку, а затем правая заглушка трубы с надетой на нее личинкой войдет в правый кронштейн до щелчка.

- Выставить ограничитель цепи управления (плоское пластиковое кольцо с боковой прорезью)  на разматывание жалюзи до нужного предела.

Ограничитель цепи управление на разматывание должен быть установлен так, чтобы даже при полном разматывании рулонных жалюзи на трубе оставался накручен запас ткани не менее 12 см.   При эксплуатации рулонные жалюзи не должны разматываться до самой трубы.

- Выставить другой ограничитель цепи управления  на сворачивание жалюзи так, чтобы нижний стальной отвес ткани (белая стальная планка) при сворачивании жалюзи не доходила до трубы.